PASSPORT No 2383

OJSC “NAFTAN”, NOVOPOLOTSK

FUEL OIL

GOST 10585-99

Grade: fuel oil 100, type VI, low-ash, with pour point 25 ºС

Production date: 28.11.2014

| № | Parameters | TLRA requirements | Factual | Test methods |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Viscosity at 100°С, max redwood, degrees BY | 6,8 | 6,15 | GOST 6258-85 |
| 2. | Ash, %, max | 0,05 | 0,049 | GOST 1461-75 |
| 3. | Mass fraction of mechanical impurities, %, max | 1,0 | 0,0510 | GOST 6370-83 |
| 4. | Water mass fraction, %, max | 1,0 | 0,6 | GOST 2477-65 |
| 5. | Content of water-soluble acids and alkalies | Abs | Abs | GOST 6307-75 |
| 6. | Sulfur mass fraction %, max | 3,0 | 2,62 | STB 1420-2003 |
| 7. | Open cup flash point, °С, min | 110 | 156 | GOST 4333-87 |
| 8. | Cloud point °С, max | 25 | 9 | GOST 20287-91 |
| 9. | Combustion heat(lowest) given in solid fuel, kJ/kg | 39 900 | 40 814 | GOST 21261-91 |
| 10. | Density at 20 °С , kg/m 3 | No standard | 977,0 | GOST 3900-85 |
| 11. | Density at 15 C, kg/m3 | No standard | 981,3 | STB 1799-2007 |

Conclusion: the product conforms to GOST 10585-99 requirements.