OJSC Naftan

PASSPORT No 106

STB 1658-2012 Motor Diesel Fuel  class 2

Production date 13.01.2014

| Parameter \ показатель | Units единицы | Method of testing Метод испытания | Limit min Минимальный предел | Limit max Максимальный предел | Factual Фактически |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Cetane number |  | СТБ ISO 5165-2002 | 48,0 | - | 51,0 |
| 2. Cetane index |  | СТБ ISO 4264-2003 | 46,0 |  | 51,8 |
| 3.Density at 15 ºC | Kg\m³ | СТБ ISO 12185-2007 | 800 | 840 | 816,4 |
| 4. Polycyclic aromatic hydrocarbons | % m | СТБ ЕН 12916-2011 | - | 8,0 | 1,0 |
| 5. Sulfur content Type I Type II | Mg\kg | СТБ ISO 20846-2005 | - - | 10 50 | Less 3,0 |
| 6. Flash point | ºC | СТБ ISO 2719-2002 | More than 55 | - | 67 |
| 7. Carbon residue ( of the 10% distillation residue) | %m | СТБ ISO 10370-2003 | - | 0,30 | 0,010 |
| 8. Ash content | % m | СТБ ISO 6245-2003 | - | 0,01 | 0,0010 |
| 9. Water content | Mg\kg | СТБ ISO 12937-2003 | - | 200 | 9,4 |
| 10. General contamination | Mg\kg | СТБ ЕН 12662-2010 | - | 24 | 6,5 |
| 11. Copper test (3 hrs at 50 ºC) | Evaluation | СТБ ISO 2160-2003 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| 12. Oxidation stability | g\m³ | СТБ ISO 12205-2003 | - | 25 | 9,0 |
| 13. Lubrication power, correction for wear spot diameter (WSD 1,4) at 60 ºC | micron | СТБ ISO 12156-1-2011 | - | 460 | 394 |
| 14. Viscosity at 40 ºC | mm²\s | СТБ ISO 3104-2003 | 1,50 | 4,00 | 1,862 |
| 15. Distillation: Distilled up to 180 ºC Distilled up to 340 ºC | % vol | СТБ ISO 3405-2003 | 95 | 10 | 1 97 |
| 16. Cold filter plugging point | ºC | СТБ ЕН 116-2002 |  | -32 | -33 |
| 17. Cloud point | ºC | СТБ ЕН 23015-2002 |  | -22 | -31 |

Conclusion: the standard  product conforms to the Specification 38.401-58-296-2005  requirements.